ПАСПОРТ

Категорически запрещено подключение к любой АКБ с активированным режимом РДС!

В режимах «Пуск» или «Заряд» тумблер должен быть установлен в положении «12 В» для 12-ти вольтовой АКБ или «24 В» для 24-х вольтовой АКБ!

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Мустанг – 200 Авто представляет собой многофункциональное  устройство позволяющее производить:

- ручную дуговую сварку и наплавку штучными электродами    любых типов,  постоянным током до 200А углеродистых, легированных и корозионностойких сталей.

- Автоматическую зарядку аккумуляторных батарей (АКБ) 12 и 24 В.

- Пуск двигателя.

2.    Мустанг – 200 Авто  может работать при понижении напряжения в питающей сети до 165В (при этом максимальное значение сварочного тока несколько снижается).

3.    Мустанг – 200 Авто работает от генератора. Минимальная мощность генератора – 6кВт на сварочный ток до180А.

4.   Мустанг – 200 Авто имеет возможность подключения к бытовой сети переменного тока напряжением 220 В через автоматический выключатель на 25А и выполненной проводкой сечением не менее 2.5мм2 (при этом максимальный ток сварки должен составлять не более 140А).

5.   Мустанг – 200 Авто предназначен для работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе при отсутствии пыли и атмосферных осадков в условиях умеренного климата:

- температура окружающего воздуха от минус 10oС до плюс 40oС;

- относительная влажностью воздуха не более 80% при 20oС.

6.  Не допускается использование Мустанг – 200 Авто для работы в среде, насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

7. По своему техническому исполнению и функциональному назначению не имеет аналогов среди российских производителей.

8. С целью обеспечения максимальной безопасности эксплуатации, в изделии реализована система многоступенчатой защиты, пассивной и логической, с использованием микроконтроллерного управления.

9. Рекомендуется как для персонального использования, так и в составе технических станций.

В связи с постоянной работой по совершенствованию выпрямителей в их конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на технические характеристики изделия.

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис.1. Мустанг-200 Авто

| 1.Отрицательный кабельный разъем. 2.Переключатель 12 В – 24 В 3.Кнопка «Режим». 4.Индикатор режима «Заряд». 5.Индикатор режима «Пуск». 6.Индикатор режима «РДС». 7.Регулятор тока. | 8.Индикатор «Перегрев». 9.Вентилятор охлаждения. 10.Сетевой выключатель. 11.Сальниковый ввод. 12.Ножки. 13. Ручка транспортировочная. |
| --- | --- |

Технические данные приведены в табл.1.

# Таблица 1.

| Параметры | Мустанг – 200 Авто |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 1ф-220 |
| Минимальное напряжение питающей сети, В | 1ф-165 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Продолжительность нагрузки ПН, % на номинальном токе | 80 |
| Номинальный сварочный ток, A | 200 |
| Пределы регулирования тока в режиме «РДС», A | 20-200 |
| Напряжение холостого хода, не более, В | 75 |
| Пределы регулирования тока в режиме «Заряд», A | 1-40 (ПН 100%) |
| Пределы регулирования тока в режиме «Пуск», A | 20-200 |
| Ограничение напряжения в режимах «Заряд» и «Пуск» 12 В, В | 14,5 |
| Ограничение напряжения в режимах «Заряд» и «Пуск» 24 В, В | 29 |
| Емкость заряжаемых аккумуляторных батарей, А. ч | 10-400 |
| Масса, кг, не более | 6,0 |
| Габариты, мм | 310х170х200 |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1.Конструктивно Мустанг – 200 Авто состоит из корпуса, внутри которого расположены сетевой блок, силовые транзисторы, высокочастотный трансформатор, вспомогательный выпрямительный блок, плата управления. Охлаждение - принудительное, осуществляется вентилятором.

3.2.Характерной особенностью системы регулирования является высокая скорость и точность, что обеспечивает высокое качество сварки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1.Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

# Таблица 2.

| Комплектация | Количество |
| --- | --- |
| Выпрямитель, шт. Комплект сварочных кабелей. Паспорт, экз. | 1 1 1 |

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.При обслуживании и эксплуатации Мустанг – 200 Авто необходимо руководствоваться «Правилами при проведении сварочных работ» и настоящей инструкцией.

2.Для исключения поражений электрическим током корпус  Мустанг – 200 Авто необходимо надежно заземлить.

3.Запрещается использовать заземление одного выпрямителя для заземления другого;

4.Эксплуатация выпрямителя без кожуха запрещается.

Мустанг – 200 Авто  считается отключенным, если отключен сетевой автоматический выключатель и отключающее устройство на распределительном щитке.

5.Рабочее напряжение и напряжение холостого хода выпрямителя также опасны, поэтому должны быть предприняты меры предосторожности, исключающие возможность соприкосновения тела сварщика с токоведущими частями вторичной электрической цепи, в том числе при смене электрода.

6.Для предохранения от излучения сварочной дуги, а также брызг расплавленного метала, руки сварщика должны быть защищены рукавицами, а тело специальной одеждой, маской, для защиты лица электросварщика.

7.При зачистке сварочного шва от шлака необходимо использовать защитные очки с прозрачными стеклами.

Основные сервисные функции

Переключение режимов осуществляется с помощью кнопки расположенной на лицевой панели.

Выбор соответствующего режима индицируется светодиодом.

РЕЖИМ «ЗАРЯД»

При включении, устройство всегда выбирает режим «ЗАРЯД», как наиболее безопасный.

Установите тумблер в положение «12 В» или «24 В», в зависимости от типа подключаемой АКБ.

При необходимости переключения тумблера - снять фиксирующую скобу. После переключения  обязательно установите скобу на место.

Если вы не уверенны в значении номинального напряжения подключаемой АКБ (12В/24В), или номинальное напряжение АКБ отлично от этих значений ,откажитесь от использования режима «ЗАРЯД»

Порядок работы:

1.	Подключить устройство к сети.

2.	Устройство выберет режим «ЗАРЯД».

Устройство находится в режиме ожидания подключения к АКБ и поддерживает минимальное напряжение на выходных клеммах(<3В).

3.	Установить регулятор тока в крайнее левое положение (минимальное значение тока).

4.	Подключить устройство к АКБ соблюдая полярность: красная клемма — плюс, черная клемма — минус.

Если при подключении включается звуковая сирена это свидетельствует о переполюсовке клемм либо о наличии на клеммах короткого замыкания. В таком случае необходимо немедленно отключить клеммы от АКБ.

5.  После контроля корректного подключения к АКБ (батарея подключена с соблюдением полярности более 5 секунд), устройство активирует режим «ЗАРЯД» и подает на АКБ зарядный ток, индикатор «ЗАРЯД» мигает.

После активации режима «ЗАРЯД»,  возможность выбора другого режима заблокирована до отключения от АКБ.

Теперь можно установить желаемый ток заряда с помощью регулятора на лицевой панели.

(Обычно ток заряда не превышает 1/10 от емкости АКБ, например для 100Ач АКБ зарядный ток не превышает 10А)

6.  По достижении напряжения ограничения заряд прекращается,         выходное напряжение инвертора отключается, ток заряда равен нулю.

Мигают все три светодиода, включается прерывистый звуковой сигнал, что свидетельствует об окончании зарядного процесса.

7. Отключить клеммы от АКБ. Устройство снова переходит в режим ожидания. При необходимости продолжить заряд, выполнить 	шаги начиная с третьего пункта. По окончании работы отключить  	устройство от сети.

РЕЖИМ «ПУСК»

Установите тумблер в положение «12 В» или «24 В», в зависимости от типа подключаемой АКБ.

При необходимости переключения тумблера - снять фиксирующую скобу. После переключения  обязательно установите скобу на место.

Если вы не уверенны в значении номинального напряжения подключаемой АКБ (12В/24В), или номинальное напряжение АКБ отлично от этих значений, откажитесь от использования режима «ПУСК»

Порядок работы:

1.	Подключить устройство к сети.

2.	Выбрать режим «ПУСК» с помощью кнопки «РЕЖИМ», расположенной на лицевой панели.

Устройство находится в режиме ожидания подключения к АКБ и поддерживает минимальное напряжение на выходных клеммах(<3В).

3. Установить регулятор тока в крайнее левое положение        (минимальное значение тока)

4.  Подключить устройство к АКБ соблюдая полярность: красная клемма — плюс, черная клемма — минус.

Если при подключении включается звуковая сирена это свидетельствует о переполюсовке клемм либо о наличии на клеммах короткого замыкания. В таком случае необходимо немедленно отключить клеммы от АКБ.

5.  После контроля корректного подключения к АКБ (батарея подключена с соблюдением полярности более 5 секунд),	устройство активирует режим «ПУСК» и подает на АКБ напряжение ограничения, индикатор «ПУСК» мигает.

После активации режима «ПУСК», возможность выбора другого режима заблокирована до отключения от АКБ.

6. Установить регулятор тока в крайнее правое положение (максимальный ток).

7.  Произвести пуск двигателя

Время работы инвертора в режиме «ПУСК» программно ограничено двумя минутами. По истечении этого времени выдается непрерывный звуковой сигнал, индикатор «ПУСК» мигает с удвоенной частотой.

Напряжение на клеммах отключается.

Чтобы продолжить работу необходимо отключить клеммы от АКБ, инвертор снова перейдет в режим ожидания подключения к батарее.

При необходимости продолжить, выполнить шаги начиная с третьего пункта.

8.  Отключить инвертор или дождаться звукового сигнала по истечении двух минут работы.

9.  Отключить клеммы от АКБ.

РЕЖИМ «РДС»

Высококачественная ручная дуговая сварка штучным электродом, полностью аналогичная соответствующему аппарату без функций «ЗАРЯД» и  «ПУСК» (МУСТАНГ-200).

Порядок работы:

1.	Подключить устройство к сети.

2.	С помощью кнопки  «Режим» выбрать режим «ПУСК»

3.	Для активации режима «РДС» удерживать кнопку 5-7 секунд, до звукового сигнала

4.	Звучит звуковой сигнал из трех тонов свидетельствующий об активации режима «РДС», индикатор «РДС» засвечен.

Категорически запрещено подключение к любой АКБ с активированным режимом РДС!

1.В случае транспортирования или хранения аппарата в условиях повышенной влажности или низких температур, выдержите его при температуре 20±5оС в течение 5 часов, если предполагается дальнейшее использование в отапливаемом помещении.

2.При приобретении аппарата и подготовке ее к эксплуатации необходимо:

а) внимательно ознакомиться с настоящим паспортом;

б) проверить комплектность аппарата;

в) проверить состояние приборов, органов управления и индикации, разъемов и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, изоляции токоведущих частей, проводов и кабелей, а также надежность их присоединения.

3.Перед первым пуском нового аппарата или перед включением аппарата, длительное время не бывшего в употреблении:

а) очистить аппарат от пыли, продув его сжатым воздухом;

б) проверить состояние электрических проводов и разъемов.

4.Перед началом эксплуатации аппарата организуйте пост его подключения:

а) аппарат должен подключаться к розетке однофазной сети только через автомат защиты сети;

б) вокруг аппарат на расстоянии не менее 0,5м от задней и передней панелей не должно быть предметов, затрудняющих циркуляцию охлаждающего воздуха и доступ к органам управления выпрямителя.

5.Время непрерывной работы аппарата ограничено (см. табл.1), несоблюдение режимов работы может привести к выходу аппарата из строя.

6.Подключить электрододержатель к разъему «+» или «-» в зависимости от типа применяемого электрода.

7.Подключить разъем «+» или «-» в зависимости от типа применяемого электрода к сварочному столу (который должен быть заземлен).

8.Для ориентировочного подбора режима сварки в зависимости от толщины свариваемого материала и диаметра электродов можно пользоваться рекомендуемыми в таблице 3 параметрами и указаниями на упаковке электродов.

#### Таблица 3

| Толщина свариваемого материала, мм | Диаметр электрода, мм | Сила сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 1,0-2,0 1,5-4,0 3,0-6,0 5,0-20,0 | 2,0 3,0 4,0 5,0 | 30 – 75 75 – 120 130 – 150 150 – 200 |

ВНИМАНИЕ! Электроды должны быть сухими, без нарушения покрытия, соответствовать роду тока и марке свариваемых материалов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться персоналом, знающим устройство выпрямителя, правила его эксплуатации и технику безопасности.

1.При ежедневном обслуживании необходимо перед началом работы произвести внешний осмотр выпрямителя и устранить замеченные неисправности:

-проверить заземление выпрямителя;

-убедиться в отсутствии повреждений изоляции токоведущих частей, проводов и кабелей, а также надежность их присоединения.

2.При периодическом обслуживании не реже одного раза в месяц необходимо:

-очистить выпрямитель от пыли и грязи, продуть сухим сжатым воздухом и в доступных местах протереть чистой мягкой тканью;

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

1.Среднестатистический срок службы выпрямителя составляет 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

2.Транспортировка упакованных выпрямителей может производиться любым видом транспорта при условии их сохранности от недопустимых климатических и механических воздействий.

3.Выпрямитель должен храниться в сухом вентилируемом помещении при температуре от -20оС до +45оС и относительной влажности не более 80%. Категорически запрещается хранить в одном помещении с выпрямителем материалы, испарения которых способны вызывать коррозию (кислоты, щелочи и др.).

4.Срок хранения на складах предприятий торговли не более 24-ти месяцев с даты выпуска, после чего необходимо снять кожух и произвести его ревизию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выпрямитель дуговой Мустанг – 200 Авто

серийный номер __________________

соответствует техническим условиям ТУ 3441-002-83370438-2012 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: ________________________20____г.

Штамп ОТК ______________

Подпись лица  ответственного за приемку: __________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание: Перед пуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Нарушение правил эксплуатации влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем. При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие или на фирму - изготовитель.

1.Предприятие изготовитель берет на себя гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев при условии соблюдения потребителем правил хранения обслуживания и эксплуатации.

2.Бесплатный ремонт производиться только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

3.Изделие снимается с гарантии в случаях нарушения правил эксплуатации, изложенных в паспорте, а также:

а) если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была произведена попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре.

б) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схем изделия за исключением случаев, оговоренных в паспорте по эксплуатации.

4.Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения;

б) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

г) на неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекший выход из строя - узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

При возникновении неисправностей изделия в течении гарантийного срока покупателю необходимо обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие.

Заявка на ремонт

Название оборудования:_____________________________

Заводской номер:_________________

Дата выпуска/продажи ________________

Укажите внешние признаки дефекта:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

например: отсутствует сварочное напряжение, характерный запах изолирующих материалов, частое срабатывание защиты и т.п.

Заполните, пожалуйста, контактную информацию:

Название компании________________________________

Адрес_____________________________________________

Контактный телефон/ факс __________________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________

Подпись_________________________

Дата__________

Должность_______________________

Заявка на ремонт

Название оборудования: _____________________________

Заводской номер: _________________

Дата выпуска/продажи ________________

Укажите внешние признаки дефекта:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

например: отсутствует сварочное напряжение, характерный запах изолирующих материалов, частое срабатывание защиты и т.п.

Заполните, пожалуйста, контактную информацию:

Название компании________________________________

Адрес_____________________________________________

Контактный телефон/ факс __________________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________

Подпись_________________________

Дата__________

Должность_______________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: ____________________________

Серийный номер изделия: __________________________

Дата продажи: “_____”___________________20___г.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты продажи.

Наименование

предприятия торговли  ___________________________

М.П.			Подпись продавца:____________

Подпись покупателя:___________

Отметки о выполнении гарантийного ремонта:

1. _________________________________  _________

2. _________________________________  _________

3. _________________________________  _________

Гарантийный талон действует при наличии технического паспорта на изделие, накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт покупки, письменной претензии или заявления.

Настоящая гарантия дает покупателю право на бесплатную замену дефектных частей и выполнение ремонтных работ, если поломка произошла по вине изготовителя. Срок гарантии приостанавливается на время проведения гарантийного ремонта.

Адрес предприятия-изготовителя:

Произведено ООО «Современное Сварочное Оборудование» специально для ООО ПКП «Плазер» 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова,69.

Тел. (863) 277-46-43, 277-46-61, тел./факс: (863) 277-47-85

Сайт: www.plazer-don.ru,  E-mail: plazer@plazer-don.ru